## Slide 1
EJIT 整体架构与完成情况
EmbeddedJIT · 时间窗常量 + 运行时特化 · 2026-05 ~ 2026-09
① 范式: 时间窗常量 + 运行时特化 ✓
▼
源码层 ② Clang 8 属性标注面 ✓
ejit_entry / ejit_period / ejit_period_arr / ejit_dim / ejit_may_const / ejit_period_lc / ejit_bound_ptr / ejit_free_dim
▼
AOT 编译期 (两阶段 · 5 Pass)
O2前: ③ 两阶段bitcode提取(entry-first+闭包瘦身)✓ ④ may_const双重保留+预优化✓ ⑤ 协调器PASS5✓
O2后: ⑥ Period注册✓ ⑦ 单函数Wrapper+稠密索引(嵌套entry边界)✓ ⑧ 生命周期护栏✓ ⑨ 双轨注册+指纹✓
▼
运行时特化引擎 业务调用 → wrapper → 命中缓存跳转 / 失败 fallback AOT
⑩ 缓存LRU✓ → ⑪ 调度器✓ → ⑫ Bitcode加载✓ → ⑬ 优化流水线✓ → ⑭ PASS6字段替换✓ → ⑮ OrcJIT(JITLink+relax stub)✓
代码内存: ⑯ EJitCodePool (2MiB固定语义池 + 4K-seal + rodata折叠 + Tier-1远池)✓
命中加速: ㉗ 多版本内联缓存 (frame-less 4指令命中)✓ → ㉘ 共享分区表 (跨核原位清零失效)✓
在线反馈: ㉙ PGO双tier (Tier-1采样→Tier-2特化)✓ + ㉚ 值剖析⚙ + ㉛ 冷回收✓
▼
异步编译调度 / Taskpool
⑰ 单worker调度✓ ⑱ 跨核共享单worker (fixed-core pinning)△ ⑲ 无锁队列+去重+分桶+查询性能模型✓ ⑳ version失效✓
横切支柱 (贯穿所有层)
㉑ 稠密槽注册表✓ ㉒ 注册暂存+冻结✓ ㉓ SRE平台抽象△ ㉔ 并发原语层✓
㉕ LLVM裁剪三层 (53.a 117MB→单ejit.o 32MB)✓ ㉖ BareMetal裸核 (+aarch64_be大端)✓
深化与加固 (Q3 · 07~09月) 从「能跑」到「快而可观测」
㉜ bound_ptr维度绑定指针✓ ㉝ free_dim✓ ㉞ may_const收益排序✓ ㉟ bitcode闭包瘦身✓
㊱ 替换验证器⚙ ㊲ 函数体周期计时⚙ ㊳ 分支剖析审计⚙ ㊴ 诊断体系✓ ㊵ 后端裁剪增强✓
完成情况统计
34
✓ 已实现使用
代码完成并接入
4
⚙ 默认OFF实验
验证器/计时/审计/值剖析
2
△ 代码完成待真机
待 aarch64 SRE多核验证
40 个技术点 · 覆盖 6 个域 · 8 属性 · 7 Pass
▎工作量数据 (相对 release/21.x)
96.9K
全部增量
76.2K
代码增量
39.2K
测试/验证
639
分支提交
30
设计文档
aarch64_be
SRE裸核
立项
05.03
AOT主体
05.04
demo打通
06.16
共享worker
06.27
诊断+裁剪
07.05
icache
07.28
在线PGO
08.14
验证器+瘦身
08.20
bound-ptr
08.26
语义池+seal
09.02
PGO冷恢复
09.09
free_dim收官
09.15

## Slide 2
EJIT 详细技术项 · 核心架构
26 个技术点 · 6 个域 · 架构搭建期 (2026-05 ~ 2026-06) · 实现状态 · 关键设计决策
#
技术点
层
状态
关键设计决策
①
时间窗常量+运行时特化
全局
✓
立身之本: 时间窗内数据当编译期常量特化, 失败回退AOT
②
Clang 属性标注面
前端
✓
6基础属性 Attr.td→SemaEJIT→CGEJIT 全链路; may_const软标注丢失安全
③
两阶段 bitcode 提取嵌入 PASS1
AOT
✓
O2前提取调用图闭包, embed @__ejit_bitcode; entry定义排前+闭包瘦身(Q3)
④
may_const 双重保留 + AOT预优化
AOT
✓
LLVM层kind保留 + GV偏移回退(v1.7) + reAnnotate; PASS1↔PASS6纽带
⑤
AOT 协调器 PASS5
AOT
✓
调度PASS2→3→4 + hasAnyEjitMetadata快速返回 + 一致性诊断
⑥
Period/静态变量注册 PASS2
AOT
✓
生成 ejit_register_period_array / static_var 注册调用
⑦
单函数 Wrapper + 稠密索引 PASS3
AOT
✓
名字哈希→稠密funcIndex(防碰撞); 嵌套entry特化边界保留; JIT失败fall原函数体
⑧
时间窗生命周期护栏 PASS4
AOT
✓
ejit_period_lc 函数入口deactivate / 出口activate, 同序配对
⑨
双轨运行时注册体系
AOT
✓
global_ctors构造器 + __ejit_registry_*[]静态表(裸核); 指纹重建+强制静态注册
⑩
编译缓存 LRU
运行时
✓
iterator内嵌O(1); cacheKey=funcIdx<<32|dims; 三重上限+period失效
⑪
编译调度器 CompileDriver
运行时
✓
热路径单哈希查缓存, miss走compileCold(解码/验证/编译/入缓存)
⑫
Bitcode 加载器 ModuleLoader
运行时
✓
funcIdx稠密键(非funcName); 缓存period元数据; 幂等/冲突拒绝
⑬
JIT 优化流水线 EJitOptimizer
运行时
✓
参数替换→InstCombine→PASS6→L1/L2/L3; Inline禁用(AOT预内联)
⑭
结构体字段常量替换 PASS6 ★
运行时
✓
核心价值: may_const load→GEP算offset→读内存→构造Constant; 三模式
⑮
OrcJIT 引擎 EJitOrcEngine
运行时
✓
LLJIT+JITLink替代MCJIT; per-cacheKey JITDylib隔离; Large code model; relax分支stub
⑯
SRE 机器码内存池 EJitCodePool
运行时
✓
2MiB固定语义池+near-hot 4K-seal+rodata折叠exec段; Tier-1远池; callback注入可单测
⑰
纯异步单 worker 调度
taskpool
✓
producer入队即返回fallback, 平台task上单worker轮询; CompileCallback解耦
⑱
跨核共享单 worker taskpool
taskpool
△
POD共享blob+CAS选举owner; generation代际隔离; fixed-core pinning; 代码✓待真机验证
⑲
无锁队列+去重+分桶缓存
taskpool
✓
Vyukov MPSC; 32桶隔离rehash; commit gate锁内校验; 查询路径性能模型+bench实测
⑳
SwitchController version 失效
taskpool
✓
逐实例version单调; toggle后三层全懒失效; 8×256二维数组零分配
㉑
稠密槽注册表管理
横切
✓
注册期单线程分配稠密槽(lifecycle[0,8)/funcIndex[0,4096)), 无锁
㉒
注册暂存 + 双路径 + 冻结
横切
✓
构造期暂存→init消费; 构造器/静态表双路径; taskpool下冻结注册
㉓
SRE 平台抽象层
横切
△
头抽象+链接择一; 平台符号无weak fallback(缺失即链接错); host✓ SRE待接入
㉔
并发原语层
横切
✓
EJitAtomic(__atomic_*)/EJitRwLock(双变量)/EJitIpcLock(短临界区)
㉕
LLVM 裁剪三层体系
横切
✓
源码宏排除+EJitPassBuilder+lipo.py; 53.a(117MB)→单ejit.o 32MB; 后端裁剪增强(Q3)
㉖
BareMetal 裸核运行时
横切
✓
EJIT_FREESTANDING; no-op std头+POSIX桩库; std::mutex→BareMetalMutex; aarch64_be大端
图例: ✓ 已实现使用(24) △ 代码完成待真机验证(2) ★ 核心价值; Q3 深化项(㉗~㊵)见下页

## Slide 3
EJIT 深化与加固技术项 (Q3)
14 个技术点 · 2026-07 ~ 2026-09 · 从「能跑」到「快而可观测」 · 3 大主线
#
技术点
层
状态
关键设计决策
㉗
多版本内联缓存 icache ★
运行时
✓
[D]^numDims 每身份一槽; frame-less命中路径(load+musttail,4指令); NO_RECLAIM免版本校验
㉘
icache 共享分区表
运行时
✓
cell表移入跨核共享段; period toggle原位清零跨核失效; 无探针状态/无排空握手
㉙
在线 PGO 分层编译 ★
运行时
✓
Tier-1临时采样→Tier-2带profile特化重编译; 并发暂存+SRE加固; Tier-2分批发布
㉚
PGO 值剖析
运行时
⚙
3类site: 间接调用目标/memop大小/循环界; guard特化+通用fallback; 默认OFF
㉛
PGO 冷回收
运行时
✓
超时回收无进展采样槽+suppression表(128); 生命周期边界自动恢复; 状态<512KiB
㉜
维度绑定指针 bound_ptr
前端+AOT
✓
EJIT_BOUND_PTR绑定EJIT_DIM参数; 无需全局数组名; 多指针借用+指针facts特化
㉝
free_dim 自由维度
前端+AOT
✓
标注may_const数据不依赖的索引; GEP全常量折叠; 解决non-const-offset不可寻址
㉞
may_const 收益排序
运行时
✓
按活跃站点/运行时影响排序; 请求转发owner核; 聚焦高价值特化
㉟
bitcode 闭包瘦身
AOT
✓
内联后外链化: 大闭包helper外部化+显式注册; 与finline-hint标注驱动哲学一致
㊱
may_const 替换验证器
运行时
⚙
EJIT_VERIFY_SUBSTITUTION运行时校验替换正确性; 默认OFF零开销
㊲
函数体周期计时
运行时
⚙
AOT/JIT body cycles对比+wrapper开销; musttail保形; -ejit-function-body-timing
㊳
分支剖析审计
运行时
⚙
复用Tier-1计数器; 95%/60%偏置统计; 找无优化机会标注; CMake默认OFF(aarch64_be预设开启)
㊴
诊断体系
横切
✓
日志级别OFF/INFO/VERBOSE/DEBUG; IR/ASM dump; print_compiled; SRE安全节流
㊵
LLVM 后端裁剪增强
横切
✓
MachineVerifier/文本asm/MCInstPrinter/指令名表/per-CPU调度表 strip
性能主线
icache 4指令命中路径 · 在线PGO双tier · 固定语义代码池
特化面扩展
bound_ptr / free_dim 标注驱动 · 收益排序 · bitcode闭包瘦身
质量护栏
替换验证器 · 函数体计时 · 分支审计 · 诊断体系
图例: ✓ 已实现使用(34) ⚙ 默认OFF实验(4) △ 待真机验证(2) 测试体系: 55 AOT lit · 14 Clang lit · 16 gtest · 42 集成C用例

## Slide 4
EJIT 后续工作规划
从代码完成 → 真机验证 → 性能收益 → 可交付工程化
目标: 形成可复现的 EJIT 闭环证据链 —— 真机可跑 / 收益可量化 / 交付可裁剪
Q3 已交付 (07~09): 在线PGO双tier · icache多版本+共享表 · bound_ptr+free_dim · bitcode闭包瘦身 · 替换验证器/计时/审计 · 诊断体系+后端裁剪增强
近期：验证闭环 · 2~4 周
1
SRE/AArch64 真机
共享taskpool/icache/在线PGO多核验证, 裸核链接
2
代码池真机
4K-seal / near-hot语义池边界、发布与fallback行为
3
诊断闭环
IR/ASM dump + 函数体计时定位真机热点
4
业务场景
bound_ptr/free_dim 覆盖真实配置结构
中期：收益量化 · 1~2 月
1
Benchmark 体系
PGO Tier-2加速比 / icache命中率 / 编译耗时
2
调参策略
L1/L2/L3 pipeline、缓存上限、PGO阈值+冷回收timeout
3
值剖析评估
开启代价 vs 收益, 决定是否默认化
4
裁剪体积
单 ejit.o 继续瘦身: PassBuilder/Target/JITLink 收敛
远期：工程交付 · 季度
1
平台抽象固化
host/SRE/bare-metal 三套配置稳定化与文档化
2
诊断与可观测
trace/dump/错误码/统计 counters 统一输出
3
安全护栏
注册冻结、符号白名单、内存权限切换与越界保护
4
论文/专利材料
时间窗常量+运行时特化+在线PGO+裁剪JIT体系化总结
▎阶段性交付物
真机验证报告
SRE 多核 / 裸核 / fallback
性能收益表
命中率 / 耗时 / 加速比
裁剪构建包
LLVMEJIT.a / 单 ejit.o
可复现 Demo
脚本 + 测试 + 文档

## Slide 5
编译器的技术规划与畅想
AI × 传统编译器 · 用 AI 改造编译器本身 · 18 方向总评榜已归档 (ai4compiler 分支, 2026-06)
用 AI 改造传统编译器本身（而非用编译器服务 AI）· 两大落点：① 产出更优代码（性能） ② 自身/产物更小更快（小型化）
▎渐进落地方向 (9) · 总评榜等级: 夯/顶级/人上人/NPC/拉完了
性能优化（让编译器产出更优代码）
1
学习型 Inliner 可解释化
NPC
蒸馏MLGO黑盒→决策树规则, 可审计/可移植
2
LLM Superoptimizer ★
顶级
LLM propose + Alive2 verify, 重写10-30条指令
3
神经代价模型
人上人
替代RegAlloc/Scheduler启发式(异构硬件撑不住)
4
PGO 无 profile 化
NPC
GNN预测分支频次, 让PGO民主化
5
自动发掘 Combine 规则 ★
人上人
扫手写汇编diff, 自动产真实LLVM patch
小型化（编译器自身/产物更小更快）
6
学习型 Size Opt
NPC
-Oz继承者, MLGO换size reward
7
LTO学习型死代码消除
拉完了
误删=crash; 仅退化为冷代码后置
8
AI辅助Pass删除/瘦身
NPC
定制PassManager + 裁剪编译器binary
9
IR 学习型压缩
拉完了
解压须快于传输; 仅zstd字典有ROI
▎颠覆性畅想 (精选 8) · 触及编译器根基假设
夯
自演化编译器
编译时持续学习优化规则并固化进下版本, 传统编译器5年内或被淘汰
夯
Verified-by-Default
AI自动生成性质证明, 代码默认带形式化证书(无UB/data race)
顶级
端到端可微编译器
整条pipeline离散决策连续松弛, 端到端梯度优化运行时间
顶级
程序综合替代编译
编译器重写算法本身(O(n²)→O(n log n)), I/O等价+profile验证
顶级
神经符号混合 IR
IR节点可为神经嵌入, 中间阶段「模糊思考」后塌缩成符号
人上人
跨层联合优化
打破编译器/OS/硬件分层抽象, AI学跨层隐性接口
人上人
多模态编译器
读代码+注释+commit+issue, 理解「程序意图」作优化信号
人上人
编译器即 OS
取消编译时/运行时边界, 持续重编译热点, 多版本按场景dispatch
▎推荐切入路径 (总评榜结论)
① 快速出成果建声誉 → 自动挖Combine规则(每周真实LLVM patch) ② 顶级且能毕业 → LLM Superoptimizer(Alive2兜底) ③ 长跑 → 自演化 / Verified-by-Default
EJIT 载体: 在线PGO/收益排序已是数据驱动编译工程实例; AIMV(AI多版本 · clang driver + MCP链路)早期集成已打通